Приложение № 5

к протоколу № 16 от 21 февраля 2011 года

очередного общего собрания членов

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация

«Союз строителей Камчатки»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ КАМЧАТКИ»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ                                                                 К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

СТО СРО ССК 02-2011

___________________________________________________________

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Союз строителей Камчатки»

Петропавловск-Камчатский 2011

СТО СРО ССК 02-2011

Предисловие

| 1 | РАЗРАБОТАН | Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Союз строителей Камчатки» |
| --- | --- | --- |
| 2 | ПРЕДСТАВЛЕН НА Департаментом технического регулирования УТВЕРЖДЕНИЕ | Исполнительным органом некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Камчатки» |
| 3 | УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Решением Общего собрания членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Камчатки» протокол от 21.02.2011 № 16 |
| 4 | ВЗАМЕН | СО НП ССК 1.0-2009 |

© НП «СРО «ССК», 2011

© Оформление НП «СРО «ССК», 2011

II

СТО СРО ССК 02-2011

Содержание

Введение…………………………………………………………………….      IY

- Область применения ………………………………………………………...        1

- Термины и определения …………………………………………………..…     1

- Общие требования на выполнение строительных работ…………………...       1

- Требования к строительным материалам и изделиям, применяемым в

процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и

сооружений………………………………………………………………..      3

Библиография    ……………………….…………………………………………    5

III

СТО СРО ССК 02-2011

Введение

Настоящий стандарт направлен на реализацию в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Союз строителей Камчатки» (НП «СРО «ССК») «Градостроительного кодекса Российской Федерации» [1], Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» [2], Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»[3], Федерального закона от 01.12.2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» [4].

IV

СТО СРО ССК 02-2011

СТАНДАРТ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ КАМЧАТКИ»

Общие требования к выполнению работ в области

строительства, реконструкции, капитального ремонта

Дата введения 2011.03.04

1	Область применения

1.1	Настоящий стандарт устанавливает общие требования на выполнение строительных работ, включенных в Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденный Приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009г. № 624 [6].

1.2	Положения настоящего стандарта обязательны для применения членами некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Камчатки» (НП «СРО «ССК») (далее – Партнерство).

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с Федеральным   законом   «О   техническом   регулировании»   [2], Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [3], Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010г. № 468 [5].

3 Общие требования на выполнение строительных работ.

3.1. Выполнение работ при строительстве объектов капитального строительства должно осуществляться в соответствии с заданием застройщика или заказчика, проектной документацией, требованиям технических регламентов, в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.

1

СТО СРО ССК 02-2011

3.2. Выполнение работ, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства должно вестись в соответствии с:

1) Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [3];

2) техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным   законом   «О   техническом   регулировании»   [2];

3) документами в области стандартизации, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технических регламентов, в том числе:

- применяемых на обязательной основе национальных стандартов и сводов правил, перечни которых утверждает Правительство Российской Федерации;

- применяемых на добровольной основе документов в области стандартизации, перечни которых утверждает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии;

4) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов.

3.3. Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил включенных в перечни документов в области стандартизации, утверждаемые Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов.

3.4. После утверждения Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии новых перечней документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов, выполнение строительных работ должно осуществляться с соблюдением требований этих документов.

2

СТО СРО ССК 02-2011

3.5. При строительстве зданий и сооружений, в случае, если недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, строительство зданий и сооружений осуществляется в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном приказом Минрегиона России от 01.04.2008г. № 36 [7] и утвержденными заказчиком.

4. Требования к строительным материалам и изделиям, применяемым в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений

4.1. Строительные материалы, изделия и конструкции заводского изготовления должны быть безопасными при использовании по своему назначению при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений, при соблюдении условий применения, установленных в проектной документации и при соблюдении требований национальных стандартов на эти материалы, изделия и конструкции.

4.2. При изготовлении строительных материалов, изделий и конструкций под конкретный проект здания или сооружения любые отклонения от проектной документации должны быть согласованы, утверждены и проведены в проектную документацию в порядке, установленном частью 7 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации [1].

4.3. При применении новых материалов, изделий, конструкций и технологий в строительстве, при отсутствии на них соответствующих национальных стандартов, необходимо провести оценку пригодности новой продукции для применения в строительстве на территории Российской

3

СТО СРО ССК 02-2011

Федерации, в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими процедуры и правила оценки технической пригодности в Российской Федерации.

4.4. При осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений лицо, осуществляющее строительство, обязано, до момента применения продукции, проводить входной контроль по проверке качества строительных материалов, изделий и конструкций, на соответствие ее требованиям рабочей документации, техническим регламентам, стандартам и сводам правил.

4

СТО СРО ССК 02-2011

Библиография

[1]  Градостроительный кодекс Российской Федерации

[2] Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

[3] Федеральный    закон    от    30.12.2009 г.    № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

[4]  Федеральный      закон      от      01.12.2007г.     №315-ФЗ      «О саморегулируемых организациях»

[5]  Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010г. № 468 «О

порядке   проведения    строительного   контроля при осуществлении  строительства, реконструкции   и капитального ремонта объектов капитального строительства»

[6]  Приказ   Министерства   регионального    развития   Российской  Федерации   от

30.12.2009г.   №  624   «Об   утверждении   Перечня   видов   работ   по  инженерным

изысканиям,    по    подготовке     проектной    документации,    по        строительству,

реконструкции,    капитальному    ремонту   объектов  капитального    строительства,

которые  оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

[7]    Приказ   Министерства   регионального   развития   Российской   Федерации   от

01.04.2008г. № 36  «О порядке  разработки и согласования специальных технических

условий    для    разработки    проектной    документации    на    объект    капитального

строительства»

5