Приложение № 4 к протоколу № 15 от 25 августа 2010 года

общего собрания членов НП «СРО «ССК»

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация

«Союз строителей Камчатки»

Утверждены

решением общего собрания членов

НП «СРО «ССК»

от 03 марта 2010 года (протокол № 12)

Утверждены

в новой редакции

решением Общего собрания членов

НП «СРО «ССК»

от 25 августа 2010 года (протокол № 15)

(действующая редакция)

Требования

к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов

г. Петропавловск-Камчатский

2010 год

Оглавление

1.	СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ	14

2.	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ	14

3.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ В ЧАСТИ КАДРОВОГО СОСТАВА	21

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К КОНКРЕТНЫМ РАБОТАМ, СВЯЗАННЫМ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ,	22

РЕКОНСТРУКЦИЕЙ И КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	22

4.1. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 1 «ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ»	22

Вид работ № 1.1. «Разбивочные работы в процессе строительства»	22

Вид работ № 1.2. «Работы по геодезическому контролю точности геометрических параметров зданий и сооружений»	23

4.2. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 2 «ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ»	24

Вид работ № 2.1. «Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей»	24

Вид работ № 2.2. «Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений »	25

Вид работ № 2.3. «Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов»	26

Вид работ № 2.4. «Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов*»	27

4.3. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 3 «ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ»	28

Вид работ № 3.1. «Механизированная разработка грунта»	28

Вид работ № 3.2. «Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве»	29

Вид работ № 3.3. «Разработка грунта методом гидромеханизации»	30

Вид работ № 3.4. «Работы по искусственному замораживанию грунтов»	31

Вид работ № 3.5. «Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками »	32

Вид работ № 3.6. «Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов»	34

Вид работ № 3.7. «Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода»	35

4.4. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 4 «Устройство скважин»	36

Вид работ № 4.1. «Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин»	36

Вид работ № 4.2. «Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)»	37

Вид работ № 4.3. «Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин»	38

Вид работ № 4.4. «Тампонажные работы»	39

Вид работ № 4.5. «Сооружение шахтных колодцев»	40

4.5. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 5 «Свайные работы. Закрепление грунтов»	41

Вид работ № 5.1. «Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях»	41

Вид работ № 5.2. «Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах»	42

Вид работ № 5.3. «Устройство ростверков»	43

Вид работ № 5.4. «Устройство забивных и буронабивных свай»	44

Вид работ № 5.5. «Термическое укрепление грунтов»	45

Вид работ № 5.6. «Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов»	46

Вид работ № 5.7. «Силикатизация и смолизация грунтов»	47

Вид работ № 5.8. «Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте»»	48

Вид работ № 5.9. «Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай»	49

4.6. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 6 «Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций»	50

Вид работ № 6.1. «Опалубочные работы»	50

Вид работ № 6.2. «Арматурные работы»	51

Вид работ № 6.3. «Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций»	52

4.7. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 7 «Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций»	53

Вид работ № 7.1. «Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений»	53

Вид работ № 7.2. «Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок»	54

Вид работ № 7.3.  «Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин»	56

4.8. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 8 «Буровзрывные работы при строительстве»	57

4.9. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 9 «Работы по устройству каменных конструкций»	58

Вид работ № 9.1. «Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой »	58

Вид работ № 9.2. «Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой »	59

Вид работ № 9.3. «Устройство отопительных печей и очагов »	60

4.10. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 10 «Монтаж металлических конструкций»	61

Вид работ № 10.1. «Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений»	61

Вид работ № 10.2. «Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей»	62

Вид работ № 10.3. «Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций»	63

Вид работ № 10.4. «Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб»	64

Вид работ № 10.5. «Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций»	65

Вид работ № 10.6. «Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)»	66

4.11. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 11 «Монтаж деревянных конструкций»	67

Вид работ № 11.1. «Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций»	67

Вид работ № 11.2. «Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплексной поставки»	68

4.12. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 12 «Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)»	69

Вид работ № 12.1. «Футеровочные работы»	70

Вид работ № 12.2. «Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий»	71

Вид работ № 12.3. «Защитное покрытие лакокрасочными материалами»	72

Вид работ № 12.4. «Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)»	73

Вид работ № 12.5. «Устройство оклеечной изоляции»	74

Вид работ № 12.6. «Устройство металлизационных покрытий»	75

Вид работ № 12.7. «Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами»	76

Вид работ № 12.8. «Антисептирование деревянных конструкций»	77

Вид работ № 12.9. «Гидроизоляция строительных конструкций»	78

Вид работ № 12.10. « Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования»	79

Вид работ № 12.11. «Работы по теплоизоляции трубопроводов»	80

Вид работ № 12.12. «Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования»	81

4.13. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 13. «Устройство кровель»	82

Вид работ № 13.1. «Устройство кровель из штучных и листовых материалов»	82

Вид работ № 13.2. «Устройство кровель из рулонных материалов»	83

Вид работ № 13.3. «Устройство наливных кровель»	84

4.14. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 14.  «Фасадные работы»	85

Вид работ № 14.1. «Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями»	85

Вид работ № 14.2. «Устройство вентилируемых фасадов»	86

4.15. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 15. «Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений»	87

Вид работ № 15.1. «Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации»	87

Вид работ № 15.2. «Устройство и демонтаж системы отопления»	88

Вид работ № 15.3. «Устройство и демонтаж системы газоснабжения»	89

Вид работ № 15.4. «Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха»	90

Вид работ № 15.5. «Устройство системы электроснабжения»	91

Вид работ № 15.6. «Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений»	92

4.16. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 16. «Устройство наружных сетей водопровода»	93

Вид работ № 16.1. «Укладка трубопроводов водопроводных»	93

Вид работ № 16.2. «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей»	94

Вид работ № 16.3. «Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов»	96

Вид работ № 16.4. «Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода»	97

4.17.  ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 17  «Устройство наружных сетей канализации»	98

Вид работ № 17.1. «Укладка трубопроводов канализационных безнапорных»	98

Вид работ № 17.2. «Укладка трубопроводов канализационных напорных»	99

Вид работ № 17.3. «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей»	100

Вид работ № 17.4. «Устройство канализационных и водосточных колодцев»	101

Вид работ № 17.5. «Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации»	102

Вид работ № 17.6. «Укладка дренажных труб на иловых площадках»	103

Вид работ № 17.7. «Очистка полости и испытание трубопроводов канализации»	104

4.18.  ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 18 «Устройство наружных сетей теплоснабжения»	105

Вид работ № 18.1. «Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия»	105

Вид работ № 18.2. «Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше»	106

Вид работ № 18.3. «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения»	107

Вид работ № 18.4. «Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения»	108

Вид работ № 18.5. «Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения»	109

4.19.  ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 19 «Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных»	110

Вид работ № 19.1. «Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно»	110

Вид работ № 19.2. «Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно»	112

Вид работ № 19.3. «Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)»	113

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по  укладке газопроводов с рабочим от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)  в части кадрового состава:	113

Вид работ № 19.4. «Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах»	114

Вид работ № 19.5. «Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок»	115

Вид работ № 19.6. «Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа»	116

Вид работ № 19.7. «Ввод газопровода в здания и сооружения»	117

Вид работ № 19.8. «Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ»	118

Вид работ № 19.9. «Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов»	119

Вид работ № 19.10. «Очистка полости и испытание газопроводов »	120

4.20. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 20 «Устройство наружных электрических сетей»	121

Вид работ № 20.1. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно»	121

Вид работ № 20.2. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно»	122

Вид работ № 20.3. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно»	123

Вид работ № 20.4. «Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ»	124

Вид работ № 20.5. «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ»	126

Вид работ № 20.6. «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ»	127

Вид работ № 20.7. «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ»	128

Вид работ № 20.8. «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно»	129

Вид работ № 20.9. «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ»	130

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по  монтажу  и демонтажу  проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ в части кадрового состава:	130

Вид работ № 20.10. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно»	131

Вид работ № 20.11. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ»	132

Вид работ № 20.12. «Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты»	133

4.21. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 21 «Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения»	134

4.22. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 22 «Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности»»	135

Вид работ № 22.1. «Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов»	135

Вид работ № 22.2. « Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту»	136

Вид работ № 22.3. «Устройство нефтебаз и газохранилищ»	138

Вид работ № 22.4. «Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения»	139

Вид работ № 22.5. «Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения»	140

Вид работ № 22.6. «Устройство электрохимической защиты трубопроводов»	141

Вид работ № 22.7. «Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов»	142

Вид работ № 22.8. «Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов»	143

Вид работ № 22.9. «Работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа»	144

Вид работ № 22.10. «Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций»	145

Вид работ № 22.11. «Контроль качества сварных соединений и их изоляция»	146

Вид работ № 22.12. «Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов»	147

4.23.  ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 23 «Монтажные работы»	148

Вид работ № 23.1. «Монтаж подъемно-транспортного оборудования»	148

Вид работ № 23.2. «Монтаж лифтов»	149

Вид работ № 23.3. «Монтаж оборудования тепловых электростанций»	150

Вид работ № 23.4. «Монтаж оборудования котельных»	151

Вид работ № 23.5. «Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов»	152

Вид работ № 23.6. «Монтаж электротехнических установок,  оборудования, систем автоматики и сигнализации»	153

Вид работ № 23.8. «Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти»	154

Вид работ № 23.9. «Монтаж оборудования  нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов»	155

Вид работ № 23.10. «Монтаж оборудования по сжижению природного газа»	156

Вид работ № 23.11. «Монтаж оборудования автозаправочных станций»	157

Вид работ № 23.12. «Монтаж оборудования предприятий черной металлургии»	158

Вид работ № 23.13. «Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии»	159

Вид работ № 23.14. «Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности»	160

Вид работ № 23.15. «Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования»	161

Вид работ № 23.16. «Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта»	163

Вид работ № 23.17. «Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей»	164

Вид работ № 23.18. «Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнический сооружений»	165

Вид работ № 23.19. «Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности»	166

Вид работ № 23.20. «Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов»	167

Вид работ № 23.21. «Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности»	168

Вид работ № 23.22. «Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности»	169

Вид работ № 23.23. «Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности»	170

Вид работ № 23.24. «Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности»	171

Вид работ № 23.25. «Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий»	172

Вид работ № 23.26. «Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна»	173

Вид работ № 23.27. «Монтаж оборудования предприятий кинематографии»	174

Вид работ № 23.28. «Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи»	175

Вид работ № 23.29. «Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности»	176

Вид работ № 23.30. «Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе рыбопереработки и хранения рыбы»	177

Вид работ № 23.31. «Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства»	178

Вид работ № 23.32. «Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений»	179

Вид работ № 23.33. «Монтаж оборудования сооружений связи»	181

Вид работ № 23.34. «Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры»	182

Вид работ № 23.35. «Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры»	183

Вид работ № 23.36. «Монтаж оборудования морских и речных портов»	184

4.24. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 24 «Пусконаладочные работы»	185

Вид работ № 24.1. «Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования»	185

Вид работ № 24.2. «Пусконаладочные работы лифтов»	186

Вид работ № 24.3. «Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения»	187

Вид работ № 24.4. «Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов»	188

Вид работ № 24.5. «Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов»	189

Вид работ № 24.6. «Пусконаладочные работы устройств релейной защиты»	190

Вид работ № 24.7. «Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении»	191

Вид работ № 24.8. «Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока»	192

Вид работ № 24.9. «Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов»	193

Вид работ № 24.10. «Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств»	194

Вид работ № 24.11. «Пусконаладочные работы автономной наладки систем»	195

Вид работ № 24.12. «Пусконаладочные работы комплексной наладки систем»	196

Вид работ № 24.13. «Пусконаладочные работы средств телемеханики»	197

Вид работ № 24.14. «Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха »	198

Вид работ № 24.15. «Пусконаладочные работы автоматических станочных линий»	199

Вид работ № 24.16. «Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ»	200

Вид работ № 24.17. «Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т»	201

Вид работ № 24.18. «Пусконаладочные работы холодильных установок»	202

Вид работ № 24.19. «Пусконаладочные работы компрессорных установок»	203

Вид работ № 24.20. «Пусконаладочные работы паровых котлов»	204

Вид работ № 24.21. «Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов»	205

Вид работ № 24.22. «Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования»	206

Вид работ № 24.23. «Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки»	207

Вид работ № 24.24. «Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства»	209

Вид работ № 24.25. «Пусконаладочные работы газовоздушного тракта»	210

Вид работ № 24.26. «Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций»	211

Вид работ № 24.27. «Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины»	212

Вид работ № 24.28. «Пусконаладочные работы сушильных установок»	213

Вид работ № 24.29. «Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения»	214

Вид работ № 24.30. «Пусконаладочные работы сооружений канализации»	215

Вид работ № 24.31. «Пусконаладочные работы сооружений канализации»	216

4.25. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 25 «Устройство автомобильных дорог и аэродромов»	217

Вид работ № 25.1. «Устройство земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек»	217

Вид работ № 25.2. «Устройство оснований автомобильных дорог»	218

Вид работ № 25.3. «Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек»	219

Вид работ № 25.4. «Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами»	220

Вид работ № 25.5. «Устройство покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек»	221

Вид работ № 25.6. «Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств»	222

Вид работ № 25.7. «Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог»	223

Вид работ № 25.8. «Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог»	224

4.26. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 26 «Устройство железнодорожных и трамвайных путей»	225

Вид работ № 26.1. «Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей»	225

Вид работ № 26.2. «Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей»	226

Вид работ № 26.3. «Устройство верхнего строения железнодорожного пути»                  227

Вид работ № 26.4. «Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути»	228

Вид работ № 26.5. «Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог»	229

Вид работ № 26.6. «Электрификация железных дорог»	230

Вид работ № 26.7. «Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги»	231

Вид работ № 26.8. «Устройство железнодорожных переездов»	232

4.27. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 27 «УСТРОЙСТВО ТОННЕЛЕЙ, МЕТРОПОЛИТЕНОВ»	233

Вид работ № 27.1. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки»	233

Вид работ № 27.2. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания»	235

Вид работ № 27.3. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа»	236

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выра-ботки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа  в части кадрового состава:	236

Вид работ № 27.4. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления»	237

Вид работ № 27.5. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи»	238

Вид работ № 27.6. «Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов»	239

Вид работ № 27.7. «Устройство пути метрополитена»	240

4.28. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 28 «УСТРОЙСТВО ШАХТНЫХ СООРУЖЕНИЙ»	241

Вид работ № 28.1. «Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки»	241

Вид работ № 28.2. «Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного замораживания»	242

Вид работ № 28.3. «Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа»	243

Вид работ № 28.4. «Проходка выработки шахтных сооружений с применением электрохимического закрепления»	244

Вид работ № 28.5. «Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи»	245

4.29.  ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 29 «УСТРОЙСТВО МОСТОВ, ЭСТАКАД	246

И ПУТЕПРОВОДОВ»	246

Вид работ № 29.1. «Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов»	246

Вид работ № 29.2. «Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов»	247

Вид работ № 29.3. «Устройство конструкций пешеходных мостов»	248

Вид работ № 29.4. «Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов»	249

Вид работ № 29.5. «Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов»	251

Вид работ № 29.6. «Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов»	252

Вид работ № 29.7. «Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных»	253

4.30. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 30 «ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ВОДОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ»	254

Вид работ № 30.1. «Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами»	254

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами»  в части кадрового состава:	254

Вид работ № 30.2. «Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства»	255

Вид работ № 30.3. «Бурение и обустройство скважин под водой»	256

Вид работ № 30.4. «Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек»	257

Вид работ № 30.5. «Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек»	258

Вид работ № 30.6. «Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов»	259

Вид работ № 30.7. «Возведение дамб»	260

Вид работ № 30.8. «Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях»	261

Вид работ № 30.9. «Укладка трубопроводов в подводных условиях»	262

Вид работ № 30.10. «Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи»	263

Вид работ № 30.11. «Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой»	264

4.31. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 31 «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ И ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ»	265

Вид работ № 31.1. «Кладка доменных печей»	265

Вид работ № 31.2. «Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей»	266

Вид работ № 31.3. «Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности»	267

Вид работ № 31.4. «Электролизеры для алюминиевой промышленности»	268

Вид работ № 31.5. «Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб»	269

4.32.  ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 32 «Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем»	270

Вид работ № 32.1. «Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ № 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)»	270

Вид работ № 32.2 «Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ № 4)»	271

Вид работ № 32.3 «Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ № 8)»	272

Вид работ № 32.4 «Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17)»	273

Вид работ № 32.5 «Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов  работ № 18, 19)»	274

Вид работ № 32.6 «Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10 - 24.12)»	275

Вид работ № 32.7 «Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10,	276

группа видов работ № 20)»	276

Вид работ № 32.8 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ  № 23.33, группа видов работ № 21)»	277

Вид работ № 32.9 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ № 23.9, 23.10, группа видов работ № 22)»	278

Вид работ № 32.10 «Строительный контроль при строительстве,	279

реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и	279

аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов	279

(вид работ № 23.35, группы видов работ № 25, 29)»	279

1.Требования к выдаче Свидетельства о допуске по  осуществлению строи - тельного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте авто-мобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов в части кадрового состава:	279

Вид работ № 32.11 «Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей	280

(вид работ № 23.16, группы видов работ № 26)»	280

1.Требования к выдаче Свидетельства о допуске по  осуществлению строи - тельного контроля при устройстве железнодорожных и трамвайных путей в части кадрового состава:	280

Вид работ № 32.12 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ  № 23.17, группы видов работ № 27, 28)»	281

1.Требования к выдаче Свидетельства о допуске по  осуществлению строи - тельного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях в части кадрового состава:	281

Вид работ № 32.13 «Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ № 30)»	282

1.Требования к выдаче Свидетельства о допуске по  осуществлению строи - тельного контроля за гидротехническими и водолазными работами в части кадрового состава:	282

Вид работ № 32.14 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ № 31)»	283

1.Требования к выдаче Свидетельства о допуске по  осуществлению строи - тельного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб в части кадрового состава:	283

4.33.	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 33 «Работы по организации   строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным  предпринимателем (генеральным подрядчиком)»	284

Вид работ № 33.1. «Промышленное строительство»; № 33.1.1. «Предприятия и объекты топливной промышленности»	284

Вид работ № 33.1.2. «Предприятия и объекты угольной промышленности»	288

Вид работ № 33.1.3. «Предприятия и объекты черной металлургии»	293

Вид работ № 33.1.4. «Предприятия и объекты цветной металлургии»	297

Вид работ № 33.1.5 «Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности»	302

Вид работ № 33.1.6. «Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки»	306

Вид работ № 33.1.7. «Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности»	311

Вид работ № 33.1.8. «Предприятия и объекты легкой промышленности»	315

Вид работ № 33.1.9. «Предприятия и объекты пищевой промышленности»	320

Вид работ № 33.1.10. «Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства»	324

Вид работ № 33.1.11. «Тепловые электростанции»	329

Вид работ № 33.1.13. «Объекты электроснабжения свыше 110 кВ»	333

Вид работ № 33.1.14 «Объекты нефтегазового комплекса»	338

Вид работ № 33.2. «Транспортное строительство»; № 33.2.1 «Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта»	342

Вид работ № 33.2.2 «Железные дороги и объекты инфраструктуры	347

железнодорожного транспорта»	347

Вид работ № 33.2.3. «Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры»	351

Вид работ № 33.2.4 «Тоннели автомобильные и железнодорожные»	356

Вид работ № 33.2.5 «Метрополитены»	360

Вид работ № 33.2.6 «Мосты (большие и средние)»	365

Вид работ № 33.2.7. «Предприятия и объекты общественного транспорта»	369

Вид работ № 33.3 «Жилищно-гражданское строительство»	374

Вид работ № 33.4 «Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно»	378

Вид работ № 33.5. «Объекты теплоснабжения»	383

Вид работ № 33.6. «Объекты газоснабжения»	387

Вид работ № 33.7 «Объекты водоснабжения и канализации»	392

Вид работ № 33.8 «Здания и сооружения объектов связи»	396

Вид работ № 33.9. «Объекты морского транспорта»	401

Вид работ № 33.10. «Объекты речного транспорта»	405

Вид работ № 33.11. «Объекты гидроэнергетики»	410

Вид работ № 33.12. «Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики)»	414

Вид работ № 33.13. «Гидромелиоративные объекты»	419

## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов (далее – Требования), являются совокупностью Требований некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Камчатки» к выдаче Свидетельств о допуске к конкретным видам работ, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов, перечисленным в приказе Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624, решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Камчатки» от 17 мая 2010 года (протокол № 13) к сфере деятельности некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Камчатки» (за исключением видов работ на объектах использования атомной энергии (виды работ № 23.7, 32.15, 33.1.12).

Настоящие требования разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. №48 «О минимально  необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных  и технически сложных и уникальных объектах объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

В настоящем документе используются следующие понятия:

безопасное выполнение строительной работы – выполнение строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения;

профиль образования – набор специальностей по высшему профессиональному и среднему профессиональному образованию, установленный настоящими Требованиями;

образование строительного профиля – высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – ОКСО):

| № | Наименование специальности | Код по ОКСО | Уровень профессио-нального образования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство | 270100 | высшее |
|  | Механическое оборудование и технологические комплексы предприятий строительных материалов, изделий и конструкций | 270101 | высшее |
|  | Промышленное и гражданское строительство | 270102 | высшее |
|  | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 270103 | среднее |
|  | Гидротехническое строительство | 270104 | высшее и среднее |
|  | Городское строительство и хозяйство | 270105 | высшее |
|  | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 270106 | высшее |
|  | Производство неметаллических строительных изделий и конструкций | 270107 | среднее |
|  | Изготовление металлических конструкций | 270108 | среднее |
|  | Теплогазоснабжение и вентиляция | 270109 | высшее |
|  | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции | 270110 | среднее |
|  | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 270111 | среднее |
|  | Водоснабжение и водоотведение | 270112 | высшее и среднее |
|  | Механизация и автоматизация строительства | 270113 | высшее |
|  | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 270116 | среднее |
|  | Мосты и транспортные тоннели | 270201 | высшее |
|  | Строительство мостов | 270202 | среднее |
|  | Строительство тоннелей и метрополитенов | 270203 | среднее |
|  | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 270204 | высшее и среднее |
|  | Автомобильные дороги и аэродромы | 270205 | высшее |
|  | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов | 270206 | среднее |
|  | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | 270207 | среднее |
|  | Шахтное и подземное строительство | 130406 | высшее |
|  | Шахтное строительство | 130407 | среднее |
|  | Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 130501 | высшее |
|  | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 130502 | среднее |

или специальность по образованию соответствующего профиля, не включённую в перечень  ОКСО.

образование электротехнического профиля - высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО:

| № | Наименование специальности | Код по ОКСО | Уровень профессио-нального образования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 110302 | высшее и среднее |
|  | Энергообеспечение предприятий | 140106 | высшее |
|  | Высоковольтная электроэнергетика и электротехника | 140201 | высшее |
|  | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | 140203 | высшее среднее |
|  | Электрические станции | 140204 | высшее |
|  | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | 140203 | высшее среднее |
|  | Электроэнергетические системы и сети | 140205 | высшее |
|  | Электрические станции, сети и системы | 140206 | среднее |
|  | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | 140208 | среднее |
|  | Гидроэлектростанции | 140209 | высшее |
|  | Гидроэлектроэнергетические установки | 140210 | среднее |
|  | Электроснабжение | 140211 | высшее |
|  | Электроснабжение по отраслям | 140212 | среднее |
|  | Электромеханика | 140601 | высшее |
|  | Электрические и электронные аппараты | 140602 | высшее |
|  | Электрические машины и аппараты | 140603 | среднее |
|  | Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов | 140604 | высшее |
|  | Электротехнологические установки и системы | 140605 | высшее |
|  | Электрический транспорт | 140606 | высшее |
|  | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | 140610 | высшее |
|  | Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника | 140611 | высшее и среднее |
|  | Электротехнические устройства | 140612 | среднее |
|  | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 140613 | среднее |
|  | Электроснабжение железных дорог | 190401 | высшее |
|  | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 270116 | среднее |

или специальность по образованию соответствующего профиля, не включённую в перечень  ОКСО.

образование технологического профиля - высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО:

| № | Наименование специальности | Код по ОКСО | Уровень профессио-нального образования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологические машины и оборудование | 150400 | высшее |
|  | Проектирование технических и технологических комплексов | 150401 | высшее |
|  | Горные машины и оборудование | 150402 | высшее |
|  | Технологические машины и оборудование для разработки торфяных месторождений | 150403 | высшее |
|  | Металлургические машины и оборудование | 150404 | высшее |
|  | Машины и оборудование лесного комплекса | 150405 | высшее |
|  | Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности | 150406 | высшее |
|  | Полиграфические машины и автоматизированные комплексы | 150407 | высшее |
|  | Специальные машины и устройства | 150409 | среднее |
|  | Производство изделий на автоматических роторных и роторно-конвейерных линиях | 150410 | среднее |
|  | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 150411 | среднее |
|  | Техническая эксплуатация оборудования для производства электронной техники | 150412 | среднее |
|  | Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании | 150413 | среднее |
|  | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок | 150414 | среднее |
|  | Машины и технологии обработки металлов давлением | 150201 | высшее |
|  | Оборудование и технология сварочного производства | 150202 | высшее |
|  | Сварочное производство | 150203 | среднее |
|  | Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов | 150206 | высшее |
|  | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 190205 | высшее |
|  | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 190605 | среднее |

или специальность по образованию соответствующего профиля, не включённую в перечень  ОКСО.

образование профиля механизации строительства - высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО:

| № | Наименование специальности | Код по ОКСО | Уровень профессио-нального образования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Механизация и автоматизация строительства | 270113 | высшее |
|  | Автомобиле- и тракторостроение | 190201 | высшее и среднее |
|  | Многоцелевые гусеничные и колесные машины | 190202 | высшее |
|  | Транспортные комплексы ракетной техники | 190203 | высшее |
|  | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 190205 | высшее |
|  | Сельскохозяйственные машины и оборудование | 190206 | высшее |
|  | Автомобили и автомобильное хозяйство | 190601 | высшее |
|  | Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов | 190602 | высшее |
|  | Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям) | 190603 | высшее |
|  | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 190604 | среднее |
|  | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 190605 | среднее |
|  | Агроинженерия | 110300 | высшее |
|  | Механизация сельского хозяйства | 110301 | высшее и среднее |
|  | Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе | 110304 | высшее |
|  | Технологические машины и оборудование | 150400 | высшее |
|  | Проектирование технических и технологических комплексов | 150401 | высшее |
|  | Горные машины и оборудование | 150402 | высшее |
|  | Технологические машины и оборудование для разработки торфяных месторождений | 150403 | высшее |
|  | Металлургические машины и оборудование | 150404 | высшее |
|  | Машины и оборудование лесного комплекса | 150405 | высшее |
|  | Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности | 150406 | высшее |
|  | Полиграфические машины и автоматизированные комплексы | 150407 | высшее |
|  | Бытовые машины и приборы | 150408 | высшее |
|  | Специальные машины и устройства | 150409 | среднее |
|  | Производство изделий на автоматических роторных и роторно-конвейерных линиях | 150410 | среднее |
|  | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 150411 | среднее |
|  | Техническая эксплуатация оборудования для производства электронной техники | 150412 | среднее |
|  | Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании | 150413 | среднее |
|  | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок | 150414 | среднее |
|  | Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника | 150800 | высшее |
|  | Вакуумная и компрессорная техника физических установок | 150801 | высшее |
|  | Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика | 150802 | высшее |
|  | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | 150803 | среднее |

или специальность по образованию соответствующего профиля, не включённую в перечень  ОКСО.

образование инженерно-коммуникационного профиля - высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО:

| № | Наименование специальности | Код по ОКСО | Уровень профессио-нального образования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 130501 | высшее |
|  | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 130502 | среднее |
|  | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 130503 | высшее и среднее |
|  | Бурение нефтяных и газовых скважин | 130504 | высшее и среднее |
|  | Теплоэнергетика | 140100 | высшее |
|  | Тепловые электрические станции | 140101 | высшее и среднее |
|  | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 140102 | среднее |
|  | Промышленная теплоэнергетика | 140104 | высшее |
|  | Энергетика теплотехнологий | 140105 | высшее |
|  | Энергообеспечение предприятий | 140106 | высшее |
|  | Теплогазоснабжение и вентиляция | 270109 | высшее |
|  | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 270111 | среднее |
|  | Водоснабжение и водоотведение | 270112 | высшее и среднее |

или специальность по образованию соответствующего профиля, не включённую в перечень  ОКСО.

образование телекоммуникационного профиля - высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО:

| № | Наименование специальности | Код по ОКСО | Уровень профессио-нального образования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Телекоммуникации | 210400 | высшее |
|  | Физика и техника оптической связи | 210401 | высшее |
|  | Средства связи с подвижными объектами | 210402 | высшее |
|  | Защищенные системы связи | 210403 | высшее |
|  | Многоканальные телекоммуникационные системы | 210404 | высшее и среднее |
|  | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | 210405 | высшее и среднее |
|  | Сети связи и системы коммутации | 210406 | высшее и среднее |
|  | Эксплуатация средств связи | 210407 | среднее |
|  | Информационные технологии | 010400 | высшее |
|  | Радиофизика | 010800 | высшее |
|  | Радиофизика и электроника | 010801 | высшее |
|  | Фундаментальная радиофизика и физическая электроника | 010802 | высшее |
|  | Комплексная защита объектов информатизации | 090104 | высшее |
|  | Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 090105 | высшее |
|  | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 090106 | высшее |
|  | Противодействие техническим разведкам | 090107 | высшее |
|  | Информационная безопасность | 090000, 090100, 090108 | высшее и среднее |
|  | Приборы и методы контроля качества и диагностики | 200102 | высшее |
|  | Информационно-измерительная техника и технологии | 200106 | высшее |
|  | Радиоэлектронные приборные устройства | 200108 | высшее |
|  | Оптотехника | 200200 | высшее |
|  | Оптико-электронные приборы и системы | 200203 | среднее |
|  | Оптические и оптико-электронные приборы и системы | 200205 | среднее |
|  | Электронная техника, радиотехника и связь | 210000 | высшее и среднее |
|  | Электронные приборы и устройства | 210105 | высшее и среднее |
|  | Промышленная электроника | 210106 | высшее |
|  | Проектирование и технология электронных средств | 210200 | высшее |
|  | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | 210201 | высшее |
|  | Проектирование и технология электронно-вычислительных средств | 210202 | высшее |
|  | Радиотехника | 210300, 210302 | высшее и среднее |
|  | Радиофизика и электроника | 210301 | высшее |
|  | Бытовая радиоэлектронная аппаратура | 210303 | высшее |
|  | Радиоэлектронные системы | 210304 | высшее |
|  | Средства радиоэлектронной борьбы | 210305 | высшее |
|  | Радиоаппаратостроение | 210306 | среднее |
|  | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 210308 | среднее |
|  | Аудиовизуальная техника | 210312 | высшее и среднее |
|  | Аудиовизуальная техника и звукотехническое обеспечение аудиовизуальных программ | 210313 | высшее и среднее |
|  | Автоматизация и управление | 220200 | высшее |
|  | Автоматические системы управления | 220205 | среднее |
|  | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 220301 | высшее и среднее |
|  | Информатика и вычислительная техника | 230 100 | высшее |
|  | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 230101 | высшее и среднее |

или специальность по образованию соответствующего профиля, не включённую в перечень  ОКСО.

образование горнопроходческого профиля – высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО:

| № | Наименование специальности | Код по ОКСО | Уровень профессио-нального образования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Физические процессы горного или нефтегазового производства | 130401 | инженер |
|  | Маркшейдерское дело | 130402 | высшее среднее |
|  | Открытые горные работы | 130403 | высшее среднее |
|  | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 130404 | высшее среднее |
|  | Шахтное и подземное строительство | 130406 | высшее |
|  | Шахтное строительство | 130407 | высшее среднее |
|  | Взрывное дело | 130408 | высшее |
|  | Мосты и транспортные тоннели | 270201 | высшее |
|  | Строительство тоннелей и мостов | 270203 | среднее |
|  | Горные машины и оборудование | 150402 | высшее |
|  | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 190205 | высшее |

или специальность по образованию соответствующего профиля, не включённую в перечень  ОКСО.

образование транспортного профиля - высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО:

| № | Наименование специальности | Код по ОКСО | Уровень профессио-нального образования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мосты и транспортные тоннели | 270201 | среднее |
| 2. | Строительство мостов | 270202 | среднее |
| 3. | Строительство тоннелей и метрополитенов | 270203 | высшее и среднее |
| 4. | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 270204 | высшее |
| 5. | Автомобильные дороги и аэродромы | 270205 | высшее |
| 6. | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов | 270206 | среднее |
| 7. | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | 270207 | среднее |

или специальность по образованию соответствующего профиля, не включённую в перечень  ОКСО.

### ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ В ЧАСТИ КАДРОВОГО СОСТАВА

При обращении члена саморегулируемой организации с заявлением о получении свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, численность его работников, заявленных в качестве обеспечивающих безопасное выполнение строительных работ, должна соответствовать следующим требованиям:

1. Численность, образование (соответствие кодам по ОКСО), стаж работы, квалификация заявленных работников должны соответствовать требованиям к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, содержащимся в разделе 4 настоящих Требований.

2. При  получении одним заявителем свидетельств на 2 и более вида работ  на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, численность руководителей структурных подразделений и (или) специалистов, а также квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении каждой категории по следующей формуле:

N=n+k (хn),

где:

N - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения свидетельств на 2 и более вида работ;

n - минимально необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная требованиями к кадровому составу, установленными пунктом 1 настоящего документа;

k не менее 0,3 - для специалистов;

k не менее 0,5 - для руководителей структурных подразделений и квалифицированных рабочих;

х - количество видов работ.

3. При этом работники, заявленные на виды работ, входящие в группу № 32, не могут быть заявлены для получения Свидетельства о допуске в отношении иных видов работ в качестве работников, обеспечивающих безопасное выполнение строительных работ.

# ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К КОНКРЕТНЫМ РАБОТАМ, СВЯЗАННЫМ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ,

# РЕКОНСТРУКЦИЕЙ И КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

# 4.1. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 1 «ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ»

# Вид работ № 1.1. «Разбивочные работы в процессе строительства»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к разбивочным работам в процессе строительства в части кадрового состава

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пять лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 1.2. «Работы по геодезическому контролю точности геометрических параметров зданий и сооружений»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  работам по геодезичес-кому контролю точности геометрических параметров зданий и сооружений в части кадрового состава

наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пять лет;

наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# 4.2. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 2 «ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ»

# Вид работ № 2.1. «Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разборке (демонтажу) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей в части кадрового состава

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пять лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 2.2. «Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений »

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к строительству временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений  в части кадрового состава

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пять лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 2.3. «Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к устройству рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов  в части кадро-вого состава

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пять лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 2.4. «Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов*»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по установке и демонтажу инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов в части кадрового состава

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пять лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# 4.3. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 3 «ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ»

# Вид работ № 3.1. «Механизированная разработка грунта»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по механи-зированной  разработке  грунта в части кадрового состава:

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пять лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 3.2. «Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по  разработке грунта и устройству дренажей в водохозяйственном строительстве в части кадрового состава:

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пять лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 3.3. «Разработка грунта методом гидромеханизации»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке  грунта методом гидромеханизации в части кадрового состава:

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 3.4. «Работы по искусственному замораживанию грунтов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по искусствен-ному замораживанию грунтов в части кадрового состава:

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 3.5. «Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками »

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по уплотнению грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками в части кадрового состава:

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 3.6. «Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по механизи-рованному рыхлению и разработке вечномёрзлых грунтов в части кадрового состава:

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 3.7. «Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по водопони-жению, организации поверхностного стока и водоотвода в части кадрового состава

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# 4.4. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 4 «Устройство скважин»

# Вид работ № 4.1. «Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по бурению, строительству и монтажу нефтяных и газовых скважин в части кадрового состава

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 4.2. «Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по бурению и обустройству скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) в части кадрового состава:

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 4.3. «Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по креплению скважин трубами, извлечению труб, свободному спуску или подъему труб из скважин в части кадрового состава:

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 4.4. «Тампонажные работы»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к тампонажным  работам в части кадрового состава:

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 4.5. «Сооружение шахтных колодцев»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по сооружению шахтных колодцев в части кадрового состава:

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# 4.5. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 5 «Свайные работы. Закрепление грунтов»

# Вид работ № 5.1. «Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к свайным работам, выполняемых с земли, в том числе в морских и речных условиях в части кадрового состава:

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 5.2. «Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к свайным работам, выполняемым в мерзлых и вечномерзлых грунтах в части кадрового состава

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 5.3. «Устройство ростверков»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству ростверков в части кадрового состава

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 5.4. «Устройство забивных и буронабивных свай»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству забивных и буронабивных свай в части кадрового состава

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 5.5. «Термическое укрепление грунтов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по термическо-му  укреплению грунтов  в части кадрового состава

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 5.6. «Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по цементации грунтовых оснований с забивкой инъекторов в части кадрового состава

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 5.7. «Силикатизация и смолизация грунтов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по силикати-зации  и смолизации грунтов  части кадрового состава

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 5.8. «Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте»»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по возведению сооружений способом «стена в грунте»  в части кадрового состава

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 5.9. «Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по погружению и подъёму стальных и шпунтованных свай в части кадрового состава:

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# 4.6. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 6 «Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций»

# Вид работ № 6.1. «Опалубочные работы»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к опалубочным работам в  части кадрового состава

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 6.2. «Арматурные работы»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к арматурным  работам в части кадрового состава:

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 6.3. «Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству монолитных бетонных  и железобетонных конструкций  в части кадрового состава:

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# 4.7. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 7 «Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций»

# Вид работ № 7.1. «Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске по монтажу  фунда-ментов и конструкций подземной части зданий и сооружений в части кадрового состава

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 7.2. «Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по  монтажу элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок в части кадро-вого состава

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 7.3.  «Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропро-водов, санитарно-технических кабин  в части кадрового состава

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# 4.8. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 8 «Буровзрывные работы при строительстве»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к буровзрывным работам при строительстве в части кадрового состава

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# 4.9. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 9 «Работы по устройству каменных конструкций»

# Вид работ № 9.1. «Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой »

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой, части кадрового состава

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 9.2. «Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой »

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  по устройству конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой, в части кадрового состава

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 9.3. «Устройство отопительных печей и очагов »

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству отопительных печей и очагов в части кадрового состава

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# 4.10. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 10 «Монтаж металлических конструкций»

# Вид работ № 10.1. «Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений  в части кадрового состава

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 10.2. «Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и демонтажу конструкций транспортных галерей в части кадрового состава

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 10.3. «Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и демонтажу  резервуарных конструкций в части кадрового состава

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 10.4. «Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и демонтажу мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб в процессе строительства в части кадрового состава

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 10.5. «Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и демонтажу технологических конструкций в части кадрового состава

наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 10.6. «Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)» в части кадрового состава

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# 4.11. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 11 «Монтаж деревянных конструкций»

# Вид работ № 11.1. «Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкции, в части кадрового состава

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 11.2. «Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплексной поставки»

Требования к выдаче Свидетельства о допуске работам по сборке жилых и   общественных зданий из деталей заводского изготовления в части кадрового состава

наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# 4.12. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 12 «Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)»

# Вид работ № 12.1. «Футеровочные работы»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к футеровочным  работам в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 12.2. «Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по кладке из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 12.3. «Защитное покрытие лакокрасочными материалами»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по защитному покрытию лакокрасочными материалами в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, пере-движных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 12.4. «Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске  по  гуммированию (обк-ладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесям) в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 12.5. «Устройство оклеечной изоляции»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству оклеечной изоляции  в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строи-тельства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 12.6. «Устройство металлизационных покрытий»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству металлизационных покрытий в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2.наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руково-дителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпри-нимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, перед-вижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 12.7. «Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по нанесению лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрес-сивными средами в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 12.8. «Антисептирование деревянных конструкций»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по  антисепти-рованию деревянных конструкций в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строи-тельства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 12.9. «Гидроизоляция строительных конструкций»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по гидроизо-ляции строительных конструкций в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

  - повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

  - в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 12.10. « Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по тепло-изоляции зданий, строительных конструкций и оборудования в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3.	наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4.	наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5.наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3.требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 12.11. «Работы по теплоизоляции трубопроводов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по теплоизоляции трубопроводов в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

  - наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7 .в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 12.12. «Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по огнезащите строительных конструкций и оборудования в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# 4.13. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 13. «Устройство кровель»

# Вид работ № 13.1. «Устройство кровель из штучных и листовых материалов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  работам по устройству кровель из штучных и листовых материалов в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 13.2. «Устройство кровель из рулонных материалов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству кровель из рулонных материалов в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 13.3. «Устройство наливных кровель»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству наливных кровель в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# 4.14. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 14.  «Фасадные работы»

# Вид работ № 14.1. «Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по облицовке поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 14.2. «Устройство вентилируемых фасадов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству вентилируемых фасадов в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# 4.15. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 15. «Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений»

# Вид работ № 15.1. «Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству и демонтажу системы водопровода и канализации в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 15.2. «Устройство и демонтаж системы отопления»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству и демонтажу системы отопления в  части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 15.3. «Устройство и демонтаж системы газоснабжения»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству и демонтажу системы газоснабжения в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 15.4. «Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству и демонтажу системы вентиляции и кондиционирования воздуха в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 15.5. «Устройство системы электроснабжения»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству системы электроснабжения в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 15.6. «Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# 4.16. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 16. «Устройство наружных сетей водопровода»

# Вид работ № 16.1. «Укладка трубопроводов водопроводных»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов водопроводных   в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 16.2. «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 16.3. «Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 16.4. «Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и испытанию трубопроводов водопровода в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# 4.17.  ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 17  «Устройство наружных сетей канализации»

# Вид работ № 17.1. «Укладка трубопроводов канализационных безнапорных»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске  к  работам  по  укладке

трубопроводов  канализационных безнапорных  в  части  кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 17.2. «Укладка трубопроводов канализационных напорных»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  работам по укладке трубопроводов  канализационных  напорных в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 17.3. «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования канализационных сетей в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 17.4. «Устройство канализационных и водосточных колодцев»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству канализационных и водосточных колодцев в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 17.5. «Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 17.6. «Укладка дренажных труб на иловых площадках»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке дренажных труб на иловых площадках в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 17.7. «Очистка полости и испытание трубопроводов канализации»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и испытанию трубопроводов канализации в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# 4.18.  ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 18 «Устройство наружных сетей теплоснабжения»

# Вид работ № 18.1. «Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 18.2. «Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя  115 градусов Цельсия и выше в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 18.3. «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по  монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 18.4. «Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству колодцев и камер сетей теплоснабжения в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 18.5. «Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и испытанию трубопроводов теплоснабжения в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области

строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# 4.19.  ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 19 «Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных»

# Вид работ № 19.1. «Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по  укладке газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 19.2. «Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно»

1.Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по  укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа  включительно в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 19.3. «Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)»

# 1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по  укладке газопроводов с рабочим от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 19.4. «Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по установке сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 19.5. «Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу газорегуляторных пунктов и установок  в части кадрового состава;

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 19.6. «Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 19.7. «Ввод газопровода в здания и сооружения»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по вводу газопровода в здания и сооружения в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 19.8. «Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ,  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 19.9. «Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по врезке под давлением в действующие газопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих газопроводов в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 19.10. «Очистка полости и испытание газопроводов »

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  работам по очистке полости и испытанию газопроводов в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# 4.20. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 20 «Устройство наружных электрических сетей»

# Вид работ № 20.1. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 20.2. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 20.3. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 20.4. «Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 20.5. «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 20.6. «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 20.7. «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 20.8. «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 20.9. «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ»

# 1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по  монтажу  и демонтажу  проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 20.10. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по  монтажу и демонтажу трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 20.11. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 20.12. «Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по установке распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# 4.21. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 21 «Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# 4.22. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 22 «Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности»»

# Вид работ № 22.1. «Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу магистральных и промысловых трубопроводов в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 22.2. « Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по  обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 22.3. «Устройство нефтебаз и газохранилищ»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  работам по устройству нефтебаз и газохранилищ в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 22.4. «Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 22.5. «Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строи-тельству переходов методом наклонно-направленного бурения  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 22.6. «Устройство электрохимической защиты трубопроводов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству электрохимической защиты трубопроводов в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 22.7. «Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по врезке под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отклю-чению и заглушке под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 22.8. «Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске работам по  выполнению антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 22.9. «Работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске работам по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 22.10. «Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строи-тельству газонаполнительных компрессорных станций в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 22.11. «Контроль качества сварных соединений и их изоляция»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по контролю качества сварных соединений и их изоляция  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 22.12. «Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  работам по очистке полости и испытанию магистральных и промысловых трубопроводов  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# 4.23.  ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 23 «Монтажные работы»

# Вид работ № 23.1. «Монтаж подъемно-транспортного оборудования»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу подъемно-транспортного оборудования  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.2. «Монтаж лифтов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу лифтов в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.3. «Монтаж оборудования тепловых электростанций»

  - Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования тепловых электростанций в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.4. «Монтаж оборудования котельных»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  работам по монтажу оборудования котельных  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.5. «Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  работам по монтажу компрессорных установок, насосов и вентиляторов в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.6. «Монтаж электротехнических установок,  оборудования, систем автоматики и сигнализации»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу электротехнических установок,  оборудования, систем автоматики и сигнализации  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.8. «Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.9. «Монтаж оборудования  нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования  нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.10. «Монтаж оборудования по сжижению природного газа»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по  монтажу оборудования по сжижению природного газа в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.11. «Монтаж оборудования автозаправочных станций»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования автозаправочных станций в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.12. «Монтаж оборудования предприятий черной металлургии»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий черной металлургии в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.13. «Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий цветной  металлургии в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.14. «Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.15. «Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.16. «Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.17. «Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования метрополитенов и тоннелей в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.18. «Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнический сооружений»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнический сооружений в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.19. «Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий электротехнической промышленности в части кадро-вого состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.20. «Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий промышленности строительных материалов  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.21. «Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.22. «Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий текстильной промышленности в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.23. «Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий полиграфической промышленности в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.24. «Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу

оборудования предприятий пищевой промышленности в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.25. «Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования  театрально-зрелищных предприятий в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.26. «Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий текстильной промышленности в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.27. «Монтаж оборудования предприятий кинематографии»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий кинематографии  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.28. «Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи»

1.Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий электронной  промышленности и промышленности средств связи  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.29. «Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.30. «Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе рыбопереработки и хранения рыбы»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе рыбопереработки и хранения рыбы, в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.31. «Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.32. «Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по  монтажу водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.33. «Монтаж оборудования сооружений связи»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования сооружений связи  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.34. «Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования объектов космической инфраструктуры  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.35. «Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 23.36. «Монтаж оборудования морских и речных портов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске работам по монтажу оборудования морских и речных портов  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# 4.24. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 24 «Пусконаладочные работы»

# Вид работ № 24.1. «Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам подъемно-транспортного оборудования в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 24.2. «Пусконаладочные работы лифтов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам лифтов в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 24.3. «Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам синхронных генераторов и систем возбуждения в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 24.4. «Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам силовых и измерительных трансформаторов в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 24.5. «Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работы коммутационных аппаратов в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 24.6. «Пусконаладочные работы устройств релейной защиты»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  пусконаладочным работам устройств релейной защиты в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 24.7. «Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам автоматики в электроснабжении в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 24.8. «Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам систем напряжения и оперативного тока в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 24.9. «Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам  электрических машин и электроприводов в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 24.10. «Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 24.11. «Пусконаладочные работы автономной наладки систем»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам автономной наладки систем в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 24.12. «Пусконаладочные работы комплексной наладки систем»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам комплексной наладки систем в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 24.13. «Пусконаладочные работы средств телемеханики»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам средств телемеханики в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 24.14. «Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха »

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по наладке

систем вентиляции и кондиционирования воздуха в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 24.15. «Пусконаладочные работы автоматических станочных линий»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске по пусконаладочным работам автоматических станочных линий в части кадрового состава;

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 24.16. «Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 24.17. «Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 24.18. «Пусконаладочные работы холодильных установок»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам холодильных установок в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 24.19. «Пусконаладочные работы компрессорных установок»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам компрессорных установок в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 24.20. «Пусконаладочные работы паровых котлов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам паровых котлов в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 24.21. «Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам паровых котлов в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 24.22. «Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам котельно-вспомогательного оборудования в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 24.23. «Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 24.24. «Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам технологических установок топливного хозяйства в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 24.25. «Пусконаладочные работы газовоздушного тракта»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам газовоздушного тракта в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 24.26. «Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам общекотельных систем и инженерных коммуникаций а в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 24.27. «Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам оборудования для обработки и отделки древесины в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 24.28. «Пусконаладочные работы сушильных установок»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам сушильных установок  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 24.29. «Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам сооружений водоснабжения в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 24.30. «Пусконаладочные работы сооружений канализации»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам сооружений канализации в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 24.31. «Пусконаладочные работы сооружений канализации»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам сооружений канализации в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# 4.25. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 25 «Устройство автомобильных дорог и аэродромов»

# Вид работ № 25.1. «Устройство земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 25.2. «Устройство оснований автомобильных дорог»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству оснований автомобильных дорог в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 25.3. «Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 25.4. «Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами,  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 25.5. «Устройство покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 25.6. «Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 25.7. «Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 25.8. «Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству разметки проезжей части автомобильных дорог в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# 4.26. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 26 «Устройство железнодорожных и трамвайных путей»

# Вид работ № 26.1. «Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  работам по  устройству земляного полотна для железнодорожных путей  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 26.2. «Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству земляного полотна для трамвайных путей в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

Вид работ № 26.3. «Устройство верхнего строения железнодорожного пути»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству верхнего строения железнодорожного пути в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 26.4. «Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске работам по устройству водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 26.5. «Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске работам по монтажу сигнализации, централизации и блокировки железных дорог в части кадрового состава

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 26.6. «Электрификация железных дорог»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по электри-фикация железных дорог в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 26.7. «Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по закреп-лению грунтов в полосе отвода железной дороги  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 26.8. «Устройство железнодорожных переездов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске работам по устройству железнодорожных переездов в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# 4.27. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 27 «УСТРОЙСТВО ТОННЕЛЕЙ, МЕТРОПОЛИТЕНОВ»

# Вид работ № 27.1. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 27.2. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 27.3. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа»

# 1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выра-ботки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 27.4. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 27.5. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 27.6. «Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 27.7. «Устройство пути метрополитена»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске работам по устройству пути метрополитена в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# 4.28. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 28 «УСТРОЙСТВО ШАХТНЫХ СООРУЖЕНИЙ»

# Вид работ № 28.1. «Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 28.2. «Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного замораживания»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  по Проходке выработки шахтных сооружений с применением искусственного замораживания в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 28.3. «Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки шахтных сооружений с применением тампонажа в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 28.4. «Проходка выработки шахтных сооружений с применением электрохимического закрепления»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки шахтных сооружений с применением электрохимического закрепления в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 28.5. «Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный

инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# 4.29.  ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 29 «УСТРОЙСТВО МОСТОВ, ЭСТАКАД

# И ПУТЕПРОВОДОВ»

# Вид работ № 29.1. «Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 29.2. «Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 29.3. «Устройство конструкций пешеходных мостов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству конструкций пешеходных мостов в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 29.4. «Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по  монтажу стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 29.5. «Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству деревянных мостов, эстакад и путепроводов в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 29.6. «Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству каменных мостов, эстакад и путепроводов в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 29.7. «Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по ккладке труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# 4.30. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 30 «ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ВОДОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ»

# Вид работ № 30.1. «Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами»

# 1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами»  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 30.2. «Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по  рыхлению и разработке грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 30.3. «Бурение и обустройство скважин под водой»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  по бурению и обустройству скважин под водой в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 30.4. «Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  свайным работам, выполняемым в морских условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек,  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 30.5. «Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к свайным работам, выполняемым в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 30.6. «Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по   возведе-нию сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 30.7. «Возведение дамб»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске работам по возведению дамб части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 30.8. «Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, демонтажу строительных конструкций в подводных условиях в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 30.9. «Укладка трубопроводов в подводных условиях»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к  работам по  укладке трубопроводов в подводных условиях в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 30.10. «Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по  укладке кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи, в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 30.11. «Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к водолазным (подводно-строительным) работам, в том числе, контроль за качеством гидротехнических работ под водой в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# 4.31. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 31 «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ И ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ»

# Вид работ № 31.1. «Кладка доменных печей»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по кладке доменных печей  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-

нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 31.2. «Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по кладке верхнего строения ванных стекловаренных печей в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 31.3. «Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  по монтажу печей из сборных элементов повышенной заводской готовности в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 31.4. «Электролизеры для алюминиевой промышленности»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по электро-лизерам  для алюминиевой промышленности в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 31.5. «Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по  футеровке промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее пяти лет;

1.3. наличие в штате не менее семи специалистов производственно- технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование (не менее четырёх  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.4. наличие в штате не менее трёх работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (один  работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет;

1.5. наличие в штате не менее пятнадцати рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее трёх лет;

1.6. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в пять  лет с проведением их аттестации;

1.7. в случае необходимости, прохождение профессиональной пере-подготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивиду-альным предпринимателем и его работниками;

1.8. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# 4.32.  ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 32 «Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем»

# Вид работ № 32.1. «Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ № 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске по  осуществлению строительного контроля за общестроительными работами  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;

1.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 3 лет при осуществлении строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руко-водителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпри-нимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с проведением их аттестации;

1.5. в случае необходимости прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 32.2 «Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ № 4)»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске по  осуществлению стро-ительного контроля за  работами  по обустройству скважин в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате 3-х трех работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;

1.3. наличие в штате не менее 15  специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее трех лет при осуществлении строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руко-водителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпри-нимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с проведением их аттестации;

1.5. в случае необходимости прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 32.3 «Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ № 8)»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске по  осуществлению стро-ительного контроля за  буровзрывными работами  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;

1.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее трех лет при осуществлении строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руко-водителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпри-нимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с проведением их аттестации;

1.5. в случае необходимости прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

  - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 32.4 «Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17)»

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске по  осуществлению строи- тельного контроля за работами  в области водоснабжения и канализации в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;

1.3. наличие в штате не менее 15  специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее трех лет при осуществлении строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руко-водителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпри-нимателем и его работниками не реже  1  раза в 5 лет с проведением их аттестации;

1.5. в случае необходимости прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 32.5 «Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов 
работ № 18, 19)»

1.Требования к выдаче Свидетельства о допуске по  осуществлению строи -тельного контроля за  работами в области теплогазоснабжения и вентиляции в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;

1.3. наличие в штате не менее 15  специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее трех лет при осуществлении строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руко-водителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпри-нимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с проведением их аттестации;

1.5. в случае необходимости прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 32.6 «Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10 - 24.12)»

1.Требования к выдаче Свидетельства о допуске по  осуществлению строи- тельного контроля за работами  в области пожарной безопасности в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;

1.3. наличие в штате не менее 15  специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее трех лет при осуществлении строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руко-водителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпри-нимателем и его работниками, не реже  1  раза в 5 лет с проведением их аттестации;

1.5. в случае необходимости прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2.Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3.Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 32.7 «Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10,

# группа видов работ № 20)»

1.Требования к выдаче Свидетельства о допуске по  осуществлению строи- тельного контроля за работами  в области электроснабжения в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;

1.3. наличие в штате не менее 15  специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее трех лет при осуществлении строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руко-водителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпри-нимателем и его работниками, не реже  1  раза в 5 лет с проведением их аттестации;

1.5. в случае необходимости прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2.Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3.Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 32.8 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ 
№ 23.33, группа видов работ № 21)»

1.Требования к выдаче Свидетельства о допуске по  осуществлению строи- тельного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте соо-ружений связи в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;

1.3. наличие в штате не менее 15  специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее трех лет при осуществлении строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руко-водителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпри-нимателем и его работниками, не реже  1  раза в 5 лет с проведением их аттестации;

1.5. в случае необходимости прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2.Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3.Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 32.9 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ № 23.9, 23.10, группа видов работ № 22)»

1.Требования к выдаче Свидетельства о допуске по  осуществлению строи - тельного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объ-ектов нефтяной и газовой промышленности  в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;

1.3. наличие в штате не менее 15  специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее трех лет при осуществлении строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руко-водителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпри-нимателем и его работниками, не реже  1  раза в 5 лет с проведением их аттестации;

1.5. в случае необходимости прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2.Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3.Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 32.10 «Строительный контроль при строительстве,

# реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и

# аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов

# (вид работ № 23.35, группы видов работ № 25, 29)»

# 1.Требования к выдаче Свидетельства о допуске по  осуществлению строи - тельного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте авто-мобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;

1.3. наличие в штате не менее 15  специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее трех лет при осуществлении строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руко-водителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпри-нимателем и его работниками, не реже  1  раза в 5 лет с проведением их аттестации;

1.5. в случае необходимости прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2.Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3.Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 32.11 «Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей

# (вид работ № 23.16, группы видов работ № 26)»

# 1.Требования к выдаче Свидетельства о допуске по  осуществлению строи - тельного контроля при устройстве железнодорожных и трамвайных путей в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;

1.3. наличие в штате не менее 15  специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее трех лет при осуществлении строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руко-водителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпри-нимателем и его работниками, не реже  1  раза в 5 лет с проведением их аттестации;

1.5. в случае необходимости прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2.Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3.Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 32.12 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ 
№ 23.17, группы видов работ № 27, 28)»

# 1.Требования к выдаче Свидетельства о допуске по  осуществлению строи - тельного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;

1.3. наличие в штате не менее 15  специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее трех лет при осуществлении строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руко-водителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпри-нимателем и его работниками, не реже  1  раза в 5 лет с проведением их аттестации;

1.5. в случае необходимости прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2.Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3.Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 32.13 «Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ № 30)»

# 1.Требования к выдаче Свидетельства о допуске по  осуществлению строи - тельного контроля за гидротехническими и водолазными работами в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;

1.3. наличие в штате не менее 15  специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее трех лет при осуществлении строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руко-водителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпри-нимателем и его работниками, не реже  1  раза в 5 лет с проведением их аттестации;

1.5. в случае необходимости прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2.Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3.Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 32.14 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ № 31)»

# 1.Требования к выдаче Свидетельства о допуске по  осуществлению строи - тельного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб в части кадрового состава:

1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;

1.3. наличие в штате не менее 15  специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8  работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее трех лет при осуществлении строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руко-водителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпри-нимателем и его работниками, не реже  1 раза в 5 лет с проведением их аттестации;

1.5. в случае необходимости прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 33 «Работы по организации   строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным  предпринимателем (генеральным подрядчиком)»

# Вид работ № 33.1. «Промышленное строительство»; № 33.1.1. «Предприятия и объекты топливной промышленности»

1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства в части кадрового обеспечения

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору.

1.1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения:

1.1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.1.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.1.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.2.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.2.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.2.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.2.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.2.6.наличие у юридического лица и индивидуального предпринима- теля системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттес-тации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.2.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.3	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения:

1.3.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.3.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.3.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.3.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.3.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.3.1-1.3.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.4.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в части кадрового обеспечения:

1.4.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.4.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.4.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.4.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.4.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.5.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.5.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.5.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.5.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.5.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.5.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.6.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору     10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более в части кадрового обеспечения:

1.6.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет;

1.6.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.6.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.6.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6.6.  наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттеста -ции Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.6.1-1.6.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 33.1.2. «Предприятия и объекты угольной промышленности»

1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства в части кадрового обеспечения

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору.

1.1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения:

1.1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.3. . наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.1.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.1.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.2.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.2.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.2.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.2.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.2.6.наличие у юридического лица и индивидуального предпринима- теля системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.2.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.3	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения:

1.3.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.3.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.3.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.3.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.3.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.3.1-1.3.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.4.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в части кадрового обеспечения:

1.4.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.4.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.4.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.4.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.4.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.5.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.5.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.5.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.5.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.5.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

1.5.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.6.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору     10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более в части кадрового обеспечения:

1.6.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет;

1.6.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.6.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.6.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6.6.  наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттеста -ции Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.6.1-1.6.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 33.1.3. «Предприятия и объекты черной металлургии»

1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства в части кадрового обеспечения

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору.

1.1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения:

1.1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.3. . наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.1.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.1.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.2.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.2.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.2.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.2.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.2.6.наличие у юридического лица и индивидуального предпринима- теля системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттес-тации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.2.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.3	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения:

1.3.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)а;

1.3.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.3.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.3.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

1.3.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.3.1-1.3.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.4.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в части кадрового обеспечения:

1.4.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.4.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.4.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.4.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.4.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.5.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.5.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.5.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.5.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.5.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.5.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.6.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору     10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более в части кадрового обеспечения:

1.6.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет;

1.6.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.6.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.6.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6.6.  наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттеста -ции Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.6.1-1.6.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 33.1.4. «Предприятия и объекты цветной металлургии»

1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства в части кадрового обеспечения

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору.

1.1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения:

1.1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.1.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.1.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.2.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.2.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.2.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.2.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.2.6.наличие у юридического лица и индивидуального предпринима- теля системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттес-тации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.2.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.3	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения:

1.3.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.3.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.3.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.3.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.3.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.3.1-1.3.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.4.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в части кадрового обеспечения:

1.4.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.4.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.4.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.4.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.4.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.5.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.5.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.5.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.5.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.5.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.5.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.6.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору     10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более в части кадрового обеспечения:

1.6.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет;

1.6.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.6.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.6.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6.6.  наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.6.1-1.6.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 33.1.5 «Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности»

1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства в части кадрового обеспечения

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору.

1.1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения:

1.1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.1.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.1.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.2.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.2.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.2.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.2.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.2.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.2.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.3	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения:

1.3.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.3.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.3.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.3.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.3.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.3.1-1.3.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.4.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в части кадрового обеспечения:

1.4.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.4.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.4.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.4.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.4.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.5.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.5.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.5.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.5.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.5.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.5.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.6.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору     10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более в части кадрового обеспечения:

1.6.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет;

1.6.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.6.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.6.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6.6.  наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттеста -ции Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.6.1-1.6.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 33.1.6. «Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки»

1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства в части кадрового обеспечения

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору.

1.1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения:

1.1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)а;

1.1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.1.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.1.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.2.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.2.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.2.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.2.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.2.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.2.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.3	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения:

1.3.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.3.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.3.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.3.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.3.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.3.1-1.3.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.4.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в части кадрового обеспечения:

1.4.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.4.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.4.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.4.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.4.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.5.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.5.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.5.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.5.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.5.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.5.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.6.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору     10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более в части кадрового обеспечения:

1.6.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет;

1.6.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.6.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.6.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6.6.  наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттеста -ции Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.6.1-1.6.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 33.1.7. «Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности»

1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства в части кадрового обеспечения

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору.

1.1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения:

1.1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.1.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.1.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.2.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.2.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.2.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.2.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.2.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.2.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.3	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения:

1.3.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.3.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.3.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.3.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.3.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.3.1-1.3.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.4.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в части кадрового обеспечения:

1.4.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.4.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.4.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.4.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.4.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.5.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.5.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.5.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.5.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.5.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.5.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.6.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору     10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более в части кадрового обеспечения:

1.6.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет;

1.6.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.6.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.6.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6.6.  наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттеста -ции Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.6.1-1.6.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 33.1.8. «Предприятия и объекты легкой промышленности»

1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства в части кадрового обеспечения

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору.

1.1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения:

1.1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.1.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.1.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.2.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.2.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.2.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.2.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

    - наличие у юридического лица и индивидуального предпринима- теля системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттес-тации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.2.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.3	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения:

1.3.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.3.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.3.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.3.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.3.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.3.1-1.3.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.4.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в части кадрового обеспечения:

1.4.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.4.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.4.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.4.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.4.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.5.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.5.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.5.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.5.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.5.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.5.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.6.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору     10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более в части кадрового обеспечения:

1.6.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет;

1.6.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.6.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.6.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6.6.  наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттеста -ции Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.6.1-1.6.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 33.1.9. «Предприятия и объекты пищевой промышленности»

1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства в части кадрового обеспечения

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору.

1.1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения:

1.1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.1.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.1.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.2.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.2.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.2.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.2.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

    - наличие у юридического лица и индивидуального предпринима- теля системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттес-тации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.2.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.3	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения:

1.3.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.3.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.3.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.3.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.3.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.3.1-1.3.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.4.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в части кадрового обеспечения:

1.4.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.4.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.4.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.4.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.4.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.5.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.5.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.5.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.5.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.5.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.5.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.6.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору     10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более в части кадрового обеспечения:

1.6.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет;

1.6.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.6.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.6.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6.6.  наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттеста -ции Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.6.1-1.6.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 33.1.10. «Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства»

1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства в части кадрового обеспечения

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору.

1.1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения:

1.1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.1.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.1.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.2.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.2.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.2.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.2.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

    - наличие у юридического лица и индивидуального предпринима- теля системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттес-тации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.2.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.3	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения:

1.3.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.3.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.3.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.3.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.3.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.3.1-1.3.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.4.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в части кадрового обеспечения:

кадрового обеспечения

1.4.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.4.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.4.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.4.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.4.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.5.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.5.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.5.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.5.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.5.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.5.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.6.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору     10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более в части кадрового обеспечения:

1.6.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.6.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.6.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6.6.  наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттеста -ции Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.6.1-1.6.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 33.1.11. «Тепловые электростанции»

1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства в части кадрового обеспечения

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору.

1.1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения:

1.1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.1.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.1.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.2.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.2.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.2.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.2.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

    - наличие у юридического лица и индивидуального предпринима-теля системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттес-тации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.2.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.3	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения:

1.3.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.3.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.3.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.3.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.3.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.3.1-1.3.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.4.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в части кадрового обеспечения:

1.4.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.4.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.4.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.4.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.4.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.5.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.5.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.5.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.5.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.5.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.5.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.6.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору     10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более в части кадрового обеспечения:

1.6.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет;

1.6.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.6.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.6.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6.6.  наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттеста -ции Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.6.1-1.6.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 33.1.13. «Объекты электроснабжения свыше 110 кВ»

1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства в части кадрового обеспечения

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору.

1.1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения:

1.1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.1.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.1.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.2.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.2.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.2.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.2.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.2.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.2.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.3	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения:

1.3.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.3.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.3.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.3.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.3.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.3.1-1.3.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.4.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в части кадрового обеспечения:

1.4.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.4.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.4.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.4.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.4.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.5.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.5.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.5.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.5.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.5.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.5.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.6.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору     10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более в части кадрового обеспечения:

1.6.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.6.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.6.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6.6.  наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттеста -ции Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.6.1-1.6.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 33.1.14 «Объекты нефтегазового комплекса»

1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства в части кадрового обеспечения

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору.

1.1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения:

1.1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.1.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.1.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.2.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.2.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.2.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.2.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.2.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.2.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.3	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения:

1.3.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.3.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.3.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.3.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.3.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.3.1-1.3.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.4.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в части кадрового обеспечения:

1.4.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.4.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.4.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.4.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.4.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.5.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.5.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.5.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.5.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.5.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.5.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.6.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору     10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более в части кадрового обеспечения:

1.6.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.6.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.6.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6.6.  наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттеста -ции Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.6.1-1.6.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

2.Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3.Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

4.Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 33.2. «Транспортное строительство»; № 33.2.1 «Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта»

1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства в части кадрового обеспечения

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору.

1.1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения:

1.1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.1.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.1.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.2.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.2.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.2.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.2.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.2.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.2.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.3	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения:

1.3.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.3.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.3.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.3.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.3.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.3.1-1.3.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.4.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в части кадрового обеспечения:

1.4.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.4.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.4.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.4.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.4.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.5.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.5.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.5.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.5.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.5.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.5.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.6.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору     10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более в части кадрового обеспечения:

1.6.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет;

1.6.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.6.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.6.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6.6.  наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттеста -ции Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.6.1-1.6.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 33.2.2 «Железные дороги и объекты инфраструктуры

# железнодорожного транспорта»

1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства в части кадрового обеспечения

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору.

1.1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения:

1.1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.1.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.1.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.2.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.2.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.2.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.2.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.2.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.2.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.3	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения:

1.3.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.3.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.3.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.3.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.3.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.3.1-1.3.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.4.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в части кадрового обеспечения:

1.4.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.4.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.4.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.4.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.4.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.5.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.5.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.5.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.5.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.5.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.5.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.6.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору     10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более в части кадрового обеспечения:

1.6.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет;

1.6.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.6.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.6.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6.6.  наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттеста -ции Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.6.1-1.6.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

- Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

- Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

- Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 33.2.3. «Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры»

1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства в части кадрового обеспечения

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору.

1.1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения:

1.1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.1.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.1.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.2.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.2.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.2.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.2.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.2.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.2.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.3	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения:

1.3.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.3.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.3.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.3.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.3.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.3.1-1.3.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.4.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в части кадрового обеспечения:

1.4.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.4.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.4.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.4.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.4.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.5.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.5.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.5.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.5.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.5.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.5.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.6.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору     10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более в части кадрового обеспечения:

1.6.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет;

1.6.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.6.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.6.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6.6.  наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттеста -ции Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.6.1-1.6.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 33.2.4 «Тоннели автомобильные и железнодорожные»

1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства в части кадрового обеспечения

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору.

1.1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения:

1.1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.1.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.1.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.2.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.2.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)подрядчиком), привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора;

1.2.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.2.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.2.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринима- теля системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттес-тации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.2.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.3	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения:

1.3.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.3.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.3.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.3.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.3.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.3.1-1.3.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.4.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в части кадрового обеспечения:

1.4.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.3 наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.4.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.4.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.4.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.4.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.5.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.5.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.5.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.5.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.5.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.5.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.6.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору     10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более в части кадрового обеспечения:

1.6.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.6.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.6.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6.6.  наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттеста -ции Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.6.1-1.6.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 33.2.5 «Метрополитены»

1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства в части кадрового обеспечения

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору.

1.1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения:

1.1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.1.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.1.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.2.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.2.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.2.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.2.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.2.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.2.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.3	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения:

1.3.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.3.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.3.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.3.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.3.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.3.1-1.3.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.4.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в части кадрового обеспечения:

1.4.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.4.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.4.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.4.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.4.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.5.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.5.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.5.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.5.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.5.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.5.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.6.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору     10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более в части кадрового обеспечения:

1.6.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет;

1.6.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.6.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.6.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6.6.  наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттеста -ции Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.6.1-1.6.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 33.2.6 «Мосты (большие и средние)»

1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства в части кадрового обеспечения

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору.

1.1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения:

1.1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.1.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.1.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.2.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.2.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.2.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.2.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.2.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.2.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.3	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения:

1.3.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.3.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.3.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.3.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.3.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.3.1-1.3.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.4.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в части кадрового обеспечения:

1.4.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.4.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.4.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.4.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.4.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.5.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.5.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.5.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.5.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.5.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.5.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.6.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору     10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более в части кадрового обеспечения:

1.6.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.6.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.6.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6.6.  наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттеста -ции Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.6.1-1.6.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 33.2.7. «Предприятия и объекты общественного транспорта»

1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства в части кадрового обеспечения

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору.

1.1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения:

1.1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.1.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.1.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.2.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.2.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.2.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.2.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.2.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.2.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.3	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения:

1.3.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.3.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.3.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.3.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.3.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.3.1-1.3.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.4.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в части кадрового обеспечения:

1.4.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.4.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.4.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.4.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.4.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.5.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.5.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.5.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.5.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.5.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.5.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.6.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору     10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более в части кадрового обеспечения:

1.6.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет;

1.6.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.6.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.6.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6.6.  наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттеста -ции Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.6.1-1.6.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 33.3 «Жилищно-гражданское строительство»

1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства в части кадрового обеспечения

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору.

1.1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения:

1.1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.1.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.1.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.2.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.2.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.2.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.2.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.2.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.2.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.3	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения:

1.3.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.3.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.3.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.3.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.3.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.3.1-1.3.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.4.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в части кадрового обеспечения:

1.4.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.4.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.4.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.4.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.4.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.5.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.5.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.5.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.5.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.5.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.5.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.6.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору     10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более в части кадрового обеспечения:

1.6.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет;

1.6.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.6.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.6.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6.6.  наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттеста -ции Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.6.1-1.6.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 33.4 «Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно»

1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства в части кадрового обеспечения

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору.

1.1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения:

1.1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.1.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.1.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.2.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.2.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.2.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.2.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.2.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.2.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.3	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения:

1.3.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.3.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.3.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.3.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.3.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.3.1-1.3.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.4.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в части кадрового обеспечения:

1.4.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.4.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.4.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.4.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.4.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.5.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.5.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.5.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.5.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.5.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.5.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.6.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору     10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более в части кадрового обеспечения:

1.6.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.6.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.6.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6.6.  наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттеста -ции Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.6.1-1.6.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 33.5. «Объекты теплоснабжения»

1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства в части кадрового обеспечения

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору.

1.1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения:

1.1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.1.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.1.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.2.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.2.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.2.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.2.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.2.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.2.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.3	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения:

1.3.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.3.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.3.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.3.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.3.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.3.1-1.3.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.4.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в части кадрового обеспечения:

1.4.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.4.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.4.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.4.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.4.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.5.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.5.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.5.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.5.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.5.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.5.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.6.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору     10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более в части кадрового обеспечения:

1.6.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.6.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.6.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6.6.  наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттеста -ции Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.6.1-1.6.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 33.6. «Объекты газоснабжения»

1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства в части кадрового обеспечения

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору.

1.1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения:

1.1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.1.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.1.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.2.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.2.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.2.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.2.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.2.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.2.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.3	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения:

1.3.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.3.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.3.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.3.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.3.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.3.1-1.3.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.4.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в части кадрового обеспечения:

1.4.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.4.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.4.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.4.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.4.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.5.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.5.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.5.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.5.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.5.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.5.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.6.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору     10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более в части кадрового обеспечения:

1.6.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет;

1.6.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.6.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.6.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6.6.  наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттеста -ции Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.6.1-1.6.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 33.7 «Объекты водоснабжения и канализации»

1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства в части кадрового обеспечения

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору.

1.1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения:

1.1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.1.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.1.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.2.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.2.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.2.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.2.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.2.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.2.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.3	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения:

1.3.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.3.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.3.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.3.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.3.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.3.1-1.3.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.4.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в части кадрового обеспечения:

1.4.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.4.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.4.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.4.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.4.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.5.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.5.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.5.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.5.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.5.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.5.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.6.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору     10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более в части кадрового обеспечения:

1.6.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.6.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.6.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6.6.  наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттеста -ции Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.6.1-1.6.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 33.8 «Здания и сооружения объектов связи»

1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства в части кадрового обеспечения

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору.

1.1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения:

1.1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.1.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.1.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.2.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.2.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.2.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.2.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.2.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.2.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.3	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения:

1.3.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.3.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.3.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.3.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.3.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.3.1-1.3.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.4.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в части кадрового обеспечения:

1.4.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.4.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.4.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.4.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.4.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.5.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.5.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.5.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.5.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.5.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.5.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.6.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору     10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более в части кадрового обеспечения:

1.6.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.6.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.6.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6.6.  наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттеста -ции Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.6.1-1.6.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 33.9. «Объекты морского транспорта»

1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства в части кадрового обеспечения

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору.

1.1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения:

1.1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.1.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.1.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.2.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.2.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.2.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.2.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.2.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.2.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.3	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения:

1.3.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.3.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.3.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.3.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.3.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.3.1-1.3.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.4.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в части кадрового обеспечения:

1.4.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.4.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.4.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.4.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.4.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.5.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.5.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.5.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.5.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.5.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.5.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.6.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору     10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более в части кадрового обеспечения:

1.6.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.6.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.6.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6.6.  наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттеста -ции Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.6.1-1.6.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 33.10. «Объекты речного транспорта»

1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства в части кадрового обеспечения

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору.

1.1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения:

1.1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.1.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.1.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.2.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.2.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.2.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.2.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.2.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.2.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.3	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения:

1.3.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.3.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.3.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.3.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.3.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.3.1-1.3.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.4.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в части кадрового обеспечения:

1.4.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.4.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.4.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.4.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.4.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.5.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.5.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.5.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.5.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.5.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.5.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.6.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору     10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более в части кадрового обеспечения:

1.6.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.6.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.6.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6.6.  наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттеста -ции Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.6.1-1.6.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 33.11. «Объекты гидроэнергетики»

1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства в части кадрового обеспечения

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору.

1.1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения:

1.1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.1.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.1.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.2.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.2.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.2.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.2.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.2.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.2.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.3	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения:

1.3.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.3 наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.3.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.3.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.3.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.3.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.3.1-1.3.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.4.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в части кадрового обеспечения:

1.4.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.4.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.4.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.4.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.4.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.5.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.5.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.5.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.5.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.5.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.5.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.6.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору     10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более в части кадрового обеспечения:

1.6.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.6.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.6.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6.6.  наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттеста -ции Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.6.1-1.6.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 33.12. «Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики)»

1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства в части кадрового обеспечения

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору.

1.1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения:

1.1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.1.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.1.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.2.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.2.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.2.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.2.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.2.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.2.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.3	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения:

1.3.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.3.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.3.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.3.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.3.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.3.1-1.3.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.4.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в части кадрового обеспечения:

1.4.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.4.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.4.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.4.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.4.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.5.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.5.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.5.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.5.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.5.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.5.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.6.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору     10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более в части кадрового обеспечения:

1.6.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.6.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.6.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6.6.  наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттеста -ции Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.6.1-1.6.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Вид работ № 33.13. «Гидромелиоративные объекты»

1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства в части кадрового обеспечения

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору.

1.1.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в части кадрового обеспечения:

1.1.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.1.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.1.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.1.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.1.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.1.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.2.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.2.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.2.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.2.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.2.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.2.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.2.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.3	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000 (пятьсот миллионов)  рублей  в части кадрового обеспечения:

1.3.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.3.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.3.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.3.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.3.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.3.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.3.1-1.3.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.4.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в части кадрового обеспечения:

1.4.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.4.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.4.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже одного  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.4.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.4.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.4.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.5.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает  10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в части кадрового обеспечения:

1.5.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.5.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.5.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.5.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.5.6. наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.5.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

1.6.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору     10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более в части кадрового обеспечения:

1.6.1. наличие в штате не менее 3-х работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет;

1.6.2. наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессио-нального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

1.6.3. наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

1.6.4. повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1  раза в 5 лет с  проведением их аттестации;

1.6.5. в случае необходимости, прохождение профессиональной перепод-готовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками;

1.6.6.  наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттеста -ции Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6.7. работники индивидуального предпринимателя, юридического лица, указанные в пунктах 1.6.1-1.6.3. должны быть оформлены в штате соответствующего индивидуального предпринимателя, юридического лица по месту основной работы.

2. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

3. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-тельных документов.

4. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего документа, у юридического лица и индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.

# Footnotes

Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора специальностей по образованию»